Схема  распайки разъема зарядного устройства

для регистраторов AdvoCam  HD1,  HD2,  FD3

Для того, чтобы регистраторы AdvoCam  HD1,  HD2,  FD3 могли одновременно заряжаться и вести запись, контакты 4 и 5 в питающем разъеме зарядного устройства должны быть соединены.

| Pin | Pin |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Description |  |
| 1 | +5VDC | +5 Volts DC |
| 2 | Data | Not connected |
| 3 | Data | Not connected |
| 4 | ID/GND | Connected to pin 5 (GND) |
| 5 | GND | Ground |